Приложение  1

к решению Думы города  Мегиона

от «21» ноября 2008 №516

Изменения

в Правила землепользования  и застройки  городского округа  город Мегион

I.Градостроительные  регламенты:

Планировочный    район  01

Планировочный   микрорайон  01:07

Планировочный   квартал 01:07:08

Зона многоэтажной жилой застройки  (1ЖЗ 101)

1.Характеристики     современного    состояния     и     использования    территории

(ЖЗ 101):

Виды использования  земельных участков и объектов капитального строительства: Многоквартирные жилые дома

Современное состояние территории: 94- квартирный  8- ми этажный жилой  дом. Трансформаторная подстанция.

Несоответствующее  использование  территории: Нет

2.Основные виды и параметры  разрешенного использования  земельных участков и объектов капитального  строительства (ЖЗ 101):

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Многоквартирные жилые дома | Этажность (min/ max)- – 4-9-14 эт. Процент озеленения – 20% Высота – до 45,0 м | Формирование застройки вести по утвержденному проекту планировки, в проекте предусмотреть архитектурно – планировочное, колористическое и цветовое решения |

3.Вспомогательные  виды  и параметры  разрешенного использования  земельных участков  и объектов капитального строительства (ЖЗ 101):

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| Объекты торгового назначения | Этажность - до 2 эт. Высота - до 15 м. Общая площадь помещений -до 100 м2 . | Отдельностоящие, встроенные в 1 этажи жилых домов |
| Объекты медицинского назначения | Общая площадь помещений до 100 м2. | Встроенные в 1 этажи жилых домов. Без санитарно-защитных зон. |
| Объекты бытового обслуживания | Этажность – 1 эт. Высота (max-min) -3-5 м. Общая площадь помещений до 100 м2. | Отдельностоящие, встроенные в 1 этажи жилых домов |
| Объекты хранения и обслуживания индивидуального автотранспорта | Общая площадь помещений – до 100 м2. | Без СЗЗ |

II.Карта градостроительного зонирования:

в карте  градостроительного зонирования  планировочного микрорайона  01:07, планировочного квартала  01:07:08 изменить территориальную зону индивидуальной жилой застройки  постоянного проживания 1ЖЗ103 на территориальную зону  многоэтажной жилой застройки 1ЖЗ101.